## Slide 1: DFT基础学习分享

## Slide 2: 可测性设计基础

## Slide 3: 什么是测试？
1. 芯片测试的概念
在待测芯片的输入管脚上施加已知的激励
信号，并在芯片的输出管脚进行观测，通过与期望获得的输出信号进行对比来判断待测芯片是否有故障。
待测芯片
与期望结果对比
1011000100
0010001001
激励
1100110000
0010001001
响应

## Slide 4: 什么是测试？
测试的分类
  制造测试：在芯片出厂之前，芯片制造者会进行一系列的结构化测试，以过滤掉工艺缺陷导致的废片，或者筛选出不同性能的芯片。
    制造测试通常包括晶圆测试和封装测试。
    可测性设计的目的是为了提高制造测试的可行性和效率。
  功能测试：作为对芯片功能验证的延续，芯片设计者通常会将不同的验证用例施加在芯片上，以检查芯片设计是否100%正确。

## Slide 5: 什么是测试？
3. 制造测试的基本流程
晶圆切割
晶圆测试 (Wafer Test)
芯片制造完成
封装
丢弃
筛片
封装测试
（Final Test）
丢弃
FAIL
PASS
自动测试仪器
（ATE）
自动测试仪器
（ATE）
交付客户
FAIL
某项功能缺失、性能/功耗较差
PASS
交付客户

## Slide 6: 缺陷，故障和失效
缺陷 （Defect）
  由于制造工艺的偏差导致芯片元件（晶体管或者互连线）的物理问题，称之为缺陷。
  缺陷的种类有很多，例如：互连线的桥接或断路，CMOS晶体管的栅氧短路，掩膜光刻错误，硅片缺陷，电源线的短路，等等。

## Slide 7: 缺陷，故障和失效
故障 （Fault）
  故障是物理缺陷导致数字芯片门级电路失效的电气表现形式。
  故障可以被转换为各种模型，方便软件计算。最常见的故障模型有：
    固定故障 （Stuck-At Fault）
    跳变和路径延时故障 (Transition/Path Delay Fault)
    静态电流型故障 (IDDQ Fault)

## Slide 8: 缺陷，故障和失效
2. 故障 （Fault）
固定故障
门级逻辑的引脚端口或者互联线短路到
VDD或者GND。
分为：固定接0故障 & 固定接1故障。
A
B AND
Y
AND门固定故障的类型 | 
A 固定为0 | A 固定为1
B 固定为0 | B 固定为1
Y 固定为0 | Y 固定为1
AND
AND
1
1
1
1
OR
1/0
1/0
固定接0 故障

## Slide 9: 缺陷，故障和失效
故障 （Fault）
  跳变和路径延时故障
    跳变延时故障：
门级端口从0->1的慢升或1->0的慢降。
    路径延时故障：
关键时序路径上跳变延时之和超过设计允许的错误。
Y
A INV
0->1 跳变故障
1->0 跳变故障
期望
实际
DFF
1/1.5
1/1.5 2/2 1/1
DFF
3/3.3
时钟周期 = 9 SETUP time = 1
期望路径延迟 = 3 + 1 + 1 + 2 + 1 = 8 （SETUP未违例）
实际路径延迟 = 3.3 + 1.5 + 1.5 + 2 + 1 = 9.3 （SETUP
违例！捕获错误数据！）

## Slide 10: 缺陷，故障和失效
故障 （Fault）
  静态电流型故障
    导致非常高的静态电流泄露的故障。
数字电路的器件在静态非翻转时泄露电
流很小，一些细小的短开路、桥接缺陷会引起静态电流的激增。
开路
某种条件下导致泄露电流过大

## Slide 11: 缺陷，故障和失效
失效 （Failure）
  如果门级故障可以向后传播并被观测到，导致芯片行为不符合预期，这种现象称之为失效。
  门级故障并不一定导致失效，例如，时序路径上的较小延迟的增加并不一定导致时序违例；冗余逻辑门的输出端有固定故障，却不会传播到下游。

## Slide 12: 可测性设计的概念
D SET Q
CLR Q
CLR Q
D SET Q
CLR Q
D SET Q
测试面临的难题：
  集成的逻辑门数量和复杂度的增加。
  可用于控制的输入和用于观测的输出引脚数量的有限性。
怎么测试与门的输出是否有固定接0的故障？

## Slide 13: 可测性设计的概念
怎样使得设计具有可测性：
  可控性（Controllable）
>>> 在测试时是否很容易将需要的激励施加在需要测试的逻辑门上。
  可观测性（Observable）
>>> 逻辑门的测试响应是否很容易被观测到。

## Slide 14: 可测性设计的概念
2. 怎样使得设计具有可测性：
D S ET Q
CLR Q
D S ET Q
CLR Q
1
1
1
1 0
D S ET Q
1 0
1
可控
可控
CLR Q
可观测

## Slide 15: 可测性设计的概念
Q : 功能/扫描输出
D
SI SE
D
CK
Q
时钟输入： CK
功能输入：
扫描输入：
功能/扫描切换：
2. 怎样使得设计具有可测性：基本扫描单元（Mux-Scan DFF）

## Slide 16: 可测性设计的概念
CK
D
SI SE
Q
D
CK
Q
工作模式：功能模式 & 测试捕获模式
  SE = 0
  D端选通
2. 怎样使得设计具有可测性：基本扫描单元（Mux-Scan DFF）

## Slide 17: 可测性设计的概念
CK
Q
D
SI SE
D
CK
Q
工作模式：扫描移位模式
  SE = 1
  SI端选通
2. 怎样使得设计具有可测性：基本扫描单元（Mux-Scan DFF）

## Slide 18: 可测性设计的概念
2. 怎样使得设计具有可测性：扫描链
CLR Q
D SET Q
D SET Q
CLR Q
D SET Q

## Slide 19: 可测性设计的概念
怎样使得设计具有可测性：总结
  把门级网表中的普通寄存器替换为带扫描功能的单元。
  把所有扫描单元串联在一起形成移位寄存器链。
  把扫描链的首尾与芯片的测试引脚相连。

## Slide 20: 测试向量的生成
半导体行业教育领导者

## Slide 21: ATPG的基本概念
ATPG的基本概念
ATPG:
  Auto-Test-Pattern-Generation: 自动化测试向量生成
  基于故障或者电路结构，而非功能
  生成向量集合

## Slide 22: ATPG的基本概念
建立故障
选择故障
激活故障
生成向量
模拟故障
移出故障
1. ATPG的基本概念
ATPG的核心流程：

## Slide 23: ATPG的基本概念
2. ATPG的流程
扫描网表
DO文件
Test Proc文件
ATPG
向量文件
库文件
工具配置
读入网表和库
读入Do/TestProc文件
规则检查
配置ATPG
产生测试向量
保存测试向量

## Slide 24: ATPG输入文件的介绍
1. Tessent ATPG的输入文件
插入扫描链的网表文件
ATPG库文件
DO文件
Test Proc文件
扫描网表
DO文件
Test Proc文件
ATPG
向量文件
库文件

## Slide 25: ATPG输入文件的介绍
2. ATPG库文件
ATPG库文件定义了底层门级单元的功能模型。
类似于Verilog。
非扫描寄存器和扫描寄存器的映射关系。
model sdff
{D, SI, CK, SE, Q}
{
model_source = Verilog_module; simulation_function = scan cell; nonscan_model = dff;
input {D} (data_in;) input {SI} (scan_in;)
input {CK} {posedge_clock;} input {SE} {scan_enable;}
output {Q} {data_out;}
{
instance = …
primitive = …
}
}

## Slide 26: ATPG输入文件的介绍
ATPG库文件
  一般从厂商直接获取。
  可以从Verilog模型转换为ATPG库文件
  小工具：libcomp

## Slide 27: ATPG输入文件的介绍
Do文件
  包含扫描链的基本信息
  包含用户配置的信息，如PI的设置等
  包含时钟，复位等定义
add_scan_group scan_group1 scan_group1.testproc
add_scan_chain chain1 scan_group1 scan_in_1 scan_out_1 add_scan_chain chain2 scan_group1 scan_in_2 scan_out_2 add_scan_chain chain3 scan_group1 scan_in_3 scan_out_3
add_clock 0 ramclock
add_clock 0 clock
add_clock 1 reset add_pin_constraints se C1 add_pin_constraints jtag_sel C0

## Slide 28: ATPG输入文件的介绍
TestProc文件
TestProc文件定义测试时的操作，包括
  TimePlates
    定义测试时钟周期
  Test_Setup
    定义PI的初始化值
  Load_Unload/Shift
    定义扫描向量在扫描链上的移入移出操作
  Capture
    定义扫描向量移入后的捕获操作

## Slide 29: 测试覆盖率
测试覆盖率
  测试覆盖率 （Test Coverage）
    工具可以生成向量进行检测的故障与总的可测故障的百分比
test_coverage = (DT+PD * posdet_credit)/TE

## Slide 30: 测试覆盖率
测试覆盖率
故障覆盖率（Fault Coverage）
  工具可以生成向量进行检测的故障数与总的故障数的百分比
fault_coverage = (DT+PD*posdet_credit)/FU

## Slide 31: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  FU FULL: Fault Universe
    通过add_fault指定的故障集合
    通过add_nofaults把某些模块的故障踢出故障集合
    通过set_fault_sampling指定多少百分比的故障被纳入集合

## Slide 32: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  DI: Detect By Implication
    测试路径上的故障称为DI，包括扫描链，测试时钟，扫描使能等。
    可以用扫描链向量检测

## Slide 33: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  DS: Detect By Simulation
    指ATPG工具在做故障演练时可以被观测到的故障（Good Result VS Faulty Result）
  DT: Total Detected Faults
    DT = DS + DI
    最终测试向量所要覆盖的故障。

## Slide 34: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  Possible Detected Faults
    ATPG工具在做故障演练时发现的可能可以被观测故障
    分为：
      PT （Posdet-detectable）
      PU (Posdet-undetectable)
    可以用set_possible_credit指定posdet的权重，通常为50%

## Slide 35: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  AU: ATPG Untestable
    ATPG工具无法找到相应的测试向量去测试这些故障
    包括：
      UU : Unused ：未被使用的端口
      TI : Tied : 故障点被用户接为常值（并非stuck-at故障）
      BL : Blocked ： 故障点被其他端口阻塞
      RE : Redundant ：冗余的逻辑设计
    通常是因为：
      黑盒或者接0/1的逻辑阻止其他逻辑被测试
      非扫描单元和clock sequential depth不够
1'b0
1'b1
a
!a
a
0
Redundant Fault

## Slide 36: 测试覆盖率
Fault Class 故障类型
  UC & UO
    UC : Uncontrollable：无法设置电路状态来激活这个故障
    UO : Unobservable: 故障无法传递到后面的可观测点
    在做ATPG之前，覆盖率报告会把所有testable faults归为UC
    在做ATPG之后，某一个故障同时是UC和UO的话，归为UC
    设置ATPG abort limit导致的UC,UO，称为ATPG Abort： AAB

## Slide 37: JTAG简介

## Slide 38: JTAG的概念
背景介绍
  机台芯片测试 VS PCB板上测试
  板级芯片间测试
    传统针床测试
      芯片管脚日益增多
      多层印刷电路板
    新型边界扫描测试

## Slide 39: JTAG的概念
边界扫描测试 （Boundary Scan）
  目的
    板级芯片互连线测试
    2. PCB板级芯片测试

## Slide 40: JTAG的概念
边界扫描测试 （Boundary Scan）
标准
  JTAG: Joint Test Action Group
IEEE1149.1
数字电路的边界扫描测试和可编程芯片的在线系统编程
IEEE1149.4
增加模拟端口，扩展到数模混合芯片的测试
IEEE1149.5
将边界扫描测试扩展到系统级
IEEE1149.6
提高差分互联和交流耦合信号的测试
1990
1995
1999
2003
IEEE1149.7
合并测试端口和调试端口，引脚数减少
2010

## Slide 41: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG标准端口
JTAG状态机控制器
JTAG寄存器
JTAG指令解码器

## Slide 42: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG标准端口
TCK
TMS
TDI
TDO
TRST （可选）

## Slide 43: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG寄存器
  指令寄存器
  边界扫描寄存器
  旁路寄存器
  芯片标识寄存器
  其他数据寄存器

## Slide 44: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
    JTAG寄存器
      边界扫描寄存器

## Slide 45: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG寄存器
  边界扫描寄存器
    移位：shift
1
1
1

## Slide 46: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG寄存器
  边界扫描寄存器
    更新：Update
1
1

## Slide 47: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG寄存器
  边界扫描寄存器
    捕获：Capture
1
1

## Slide 48: JTAG的概念
1
1

## Slide 49: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
JTAG寄存器
  旁路寄存器

## Slide 50: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
    JTAG状态机控制器
      16个状态

## Slide 51: JTAG的概念
JTAG的架构
  JTAG的架构
    JTAG状态机控制器
      JTAG复位操作
        5 TMS = 1
        TRST = 0

## Slide 52: JTAG的指令集
JTAG指令 | 必须/可选
EXTEST | 必选
BYPASS | 必选
SAMPLE | 必选
PRELOAD | 必选
IDCODE | 可选
HIGHZ | 可选
CLAMP | 可选
INTEST | 可选
RUNBIST | 可选
USER CODE | 可选
IEEE1149协议规定的指令如下：

## Slide 53: JTAG的指令集
激活JTAG指令的方法
  JTAG初始化
  通过TMS运转状态机
  Select-IR
  Shift-IR
  Run-Test/idle

## Slide 54: JTAG的指令集
EXTEST
  目的：测试板级芯片间互连线

## Slide 55: JTAG的指令集
EXTEST
  测试序列：
    输入EXTEST指令
    TDI移入数据到芯片一
    更新芯片一的输出管脚
    芯片二捕获输入管脚数据
    TDO移出数据从芯片二
互连线
芯片一
芯片二

## Slide 56: JTAG的指令集
BYPASS
  目的：旁路不需要测试的芯片
  TDI和TDO之间只有一个bit的旁路寄存器
  缩短测试时间

## Slide 57: JTAG的指令集
SAMPLE
  目的：获取芯片输入输出管脚上的即时数据。

## Slide 58: JTAG的指令集
PRELOAD
  目的：控制芯片输入输出管脚。

## Slide 59: JTAG的指令集
IDCODE
  目的：把储存芯片ID信息的寄存器接入TDI/TDO链，获取ID信息。
  ID信息有32BITS，由JEDEC组织分配给每一个厂家。

## Slide 60: JTAG的指令集
INTEST
  目的：芯片内部测试。

## Slide 61: JTAG的指令集
USERCODE
  目的：芯片内部集成的IP测试。

## Slide 62: IJTAG简介

## Slide 63: IJTAG的概念
背景介绍
JTAG架构：
  基本目标：实现芯片间互连线的测试
  扩展功能：实现芯片内各种IP的调试
    通过TDR操纵和观测IP
    通过指令集激活某一个IP的TDR

## Slide 64: IJTAG的概念
背景介绍
JTAG架构：
  片上IP数量导致JTAG指令集增加
  指令解码器变得非常复杂
  广播架构不利于P&R
  测试模式在芯片设计阶段固定下来，缺乏灵活性
  JTAG标准并未定义TDR如何操纵IP

## Slide 65: IJTAG的概念
IJTAG完全兼容JTAG网络
描述TDR到TAP的之间的网络结构
串行TDR链路，通过SIB灵活配置
规范了TDR和IP之间的交互语言
即插即用
2. IJTAG：

## Slide 66: IJTAG的概念
IJTAG：
  IEEE 1687 Standard
    2005年起草
    2014年颁布
    众多IC/EDA公司参与

## Slide 67: IJTAG的概念
IJTAG：
  包含三个部分：
    灵活的串行TDR链路，用以测试片上IP
    IJTAG网络连接语言：ICL：Instrument Connectivity Language
    IJTAG程序描述语言：PDL：Procedural Description Language

## Slide 68
IJTAG的概念
2. IJTAG：

## Slide 69: SIB的结构
SIB的概念：
  SIB: Segment-Insertion-Bit
  SIB 是单比特的TDR
  SIB有开和关两种状态
  插入SIB来实现任意层次化结构
  利用SIB可以实现对IJTAG网络的灵活配置
SIB
TDR
TDI
TDO
TDI
TDO

## Slide 70: SIB的结构
2. SIB的结构：
TDI: 从TAPC来 TDO:到TAPC去
ToTDI: 到TDR TDI去
FromTDO: 从TDR TDO来

## Slide 71: SIB的结构
2. SIB的结构：RESET：关闭到下一级SIB网络的入口
0

## Slide 72: SIB的结构
2. SIB的结构：Close：关闭到下一级SIB网络的入口
0
0
0
0

## Slide 73: SIB的结构
2. SIB的结构：Open：打开到下一级SIB网络的入口
1
1
1

## Slide 74
1. SIB的多级网络结构（plug-and-play）：
From Mentor

## Slide 75
1. SIB的多级网络结构（plug-and-play）：

## Slide 76: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
串联的两个SIB
每个SIB后面分别挂一组TDR和instrument
TDR1长度为10
TDR2长度为5
如何通过TDI扫描数据来配置该网络？
  激活TDR1
  激活TDR2

## Slide 77: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
系统初始化：
RESET状态
0
0

## Slide 78: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
步骤一：
移入2bit数据：
将SIB1置1
将SIB2置0
Ijtag_update:
打开TDR1网络
1
0

## Slide 79: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
步骤二：
移入12bits数据
保持SIB1打开
保持SIB2关闭
操纵TDR1 （10bits）
1
0

## Slide 80: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
步骤三：
移入12bit数据
将SIB1置0
将SIB2置1
Ijtag_update：
关闭TDR1网络
打开TDR2网络
0
1

## Slide 81: SIB的网络
2. 配置SIB的网络结构：
TAP
Controller
SIB2
SIB1
TDR1
TDR2
IP1
IP2
步骤四：
移入7bit数据
保持SIB1关闭
保持SIB2打开
操纵TDR2 （5bits）
0
1

## Slide 82: 内建自测试
半导体教育领航者

## Slide 83: 内建自测试的概念
背景介绍
  ATE测试成本
  Memory测试的特殊性
    Memory内部需要测试的单元多
    Memory内部单元规整
    客户对于在线测试的需求
      汽车电子的可靠性要求

## Slide 84: 内建自测试的概念
2. 内建自测试的概念

## Slide 85: 内建自测试的概念
内建自测试的概念
  Memory BIST
    利用特定的算法和向量来测试Memory
    Logic BIST
      利用伪随机测试向量来测试逻辑电路

## Slide 86: 内建自测试的概念
内建自测试的优缺点
  优点
    降低测试成本
    缩短测试时间
    在线测试
  缺点
    占用额外的电路面积
    无法产生某些特殊的测试向量

## Slide 87: MBIST 架构

## Slide 88: MBIST 的算法
Memory的Fault Model：
Fault model通常是由IP开发商、生产制造商、EDA、客户共同参与指定的。常见的fault model包括：
Stuck-at fault
Transition fault
Coupling fault
Address decoder fault

## Slide 89: MBIST 的算法
Memory的Fault Model：
Stuck-at fault

## Slide 90: MBIST 的算法
Memory的Fault Model：
Transition fault

## Slide 91: MBIST 的算法
Memory的Fault Model：
Coupling fault

## Slide 92: MBIST 的算法
Memory的Fault Model：
Address Decoder fault
某一个有效的地址对应不上相应的存储单元某一个地址对应多个存储单元
多个地址对应一个存储单元

## Slide 93: MBIST 的算法
Memory BIST的基础算法：
March-C算法：
按地址从低到高：写0
读0，写1
读1，写0
读0
按地址从高到低：读0，写1
读1，写0，
读0.

## Slide 94: MBIST 的算法
Memory BIST的基础算法：
Read-Only算法：
按地址从低到高：读ROM里的数据，通过MISR压缩。
比较压缩后的签名值和期望的签名值。
按地址从高到低：读ROM里的数据，通过MISR压缩。
比较压缩后的签名值和期望的签名值。

## Slide 95
BIST 修复功能
Memory设计中的Redundancy(Row, Column)：

## Slide 96: BIST 修复功能

## Slide 97: BIST 修复功能
BIST修复的步骤：
系统上电，复位，先把BISR寄存器置0。
执行MBIST程序，测试所有的memory。错误的信息存储在BIRA里进行分析。
把BIRA分析得到的修复信息发送给BISR。
在测试机台观测BIRA分析结果，如果需要对memory进行修复的话，执行下一步。
把BISR里存储的修复信息进行压缩，然后传给FUSE进行编程：高压烧写。
系统再次上电，复位，FUSE内的信息会自动下载到BISR中：需要修复的memory获得修复信息后即可修复。
再次执行MBIST程序，确保memory修复后都可以通过测试。

## Slide 98: BIST 修复功能

## Slide 99: BIST 修复功能

## Slide 100: BIST 修复功能

## Slide 101: Spyglass DFT

## Slide 103: 编写文件

## Slide 104: 运行脚本
使用spyglass -tcl spyglass.tcl &命令在后台启动Spyglass并自动运行tcl脚本读入脚本里设置的RTL代码和SGDC文件

## Slide 105: 结果查看

## Slide 106: 结果查看

## Slide 107: 结果查看

## Slide 108: 附录

## Slide 109: 附录