## Slide 1: 颜色编码
Hudson, 2024

## Slide 2: 问题
为什么同一个图像在不同的机器上看起来颜色不一样

## Slide 3: 简短回答
彩色是RGB三原色的叠加，不同的机器的三原色不一样
  CRT：荧光粉的组成成分不同
  LED：半导体材料成分不同、荧光粉成分不同
  LCD
    CCFL：背光灯管的荧光粉成分不同
    LED
    滤色片的光谱特性不同
器件会老化，同一台机器，它的三原色也会发生变化

## Slide 4: 人类色彩感知
生理基础
  视杆细胞
  视锥细胞

## Slide 5: 色彩匹配 color matching
1920年代做了一系列的色彩匹配实验

## Slide 6: 实验结果
CIE 1931 RGB color space

## Slide 7: 实验数据整理
CIE 1931 XYZ color space
  假想的三原色XYZ
  曲线没有负数部分
  Y符合早前测量得到的亮度响应特性

## Slide 8: CIE 1931 XYZ 的用途
派生 xyY color space
  x = X / (X + Y + Z)
  y = Y / (X + Y + Z)
  z = Z / (X + Y + Z)
色度图 chromaticity diagram

## Slide 9: CIE 1931 XYZ的用途
定义实用的RGB color space
  BT.709

## Slide 10: 白点 white point
只有三原色不足以定义RGB，因为只知道它们在哪，不知道它们的比例
通过定义白点，定义RGB的比例
  BT.709

## Slide 11: 线性 RGB
我们知道通过四个 CIE 1931 xy 坐标点可以确定一个 RGB 色彩空间
  各种颜色是三原色的线性组合
  这个空间下，R、G、B是表示光的强度的物理量
    R、G、B的值与光强度成线性比例——linear RGB（LR，LG，LB）
  线性 RGB 和 XYZ 直接可以通过 3×3 矩阵互相转换
我们是不是可以直接实用它来记录彩色图像了呢？

## Slide 12: 人类对光强的感知
在大多数环境亮度下，人眼大致可以分辨100级的灰阶
但是人眼可以适应的环境亮度范围很大
  10^-6 nit ~ 10^6 nit，从黑夜到晴天
人眼对光强的感受呈对数关系
  如果用线性RGB编码的话，效率太低
log10(x)

## Slide 13: 从线性 RGB 到非线性 RGB
既然线性 RGB 效率太差，那就按人的感知来编码吧
  非线性 RGB
线性 RGB 和 非线性 RGB 通过传输函数(transfer function)互相映射
  传输函数俗称 gamma
举个例子，BT.709

## Slide 14: BT.709 传输函数
LRGB 转 RGB
RGB 转 LRGB

## Slide 15: 符号记法
一般标准文档和学术文献中的记法
  线性RGB：R、G、B
  非线性RGB：R’、G’、B’

## Slide 16: 图像视频数据压缩
即使用了非线性 RGB 编码，图像视频的数据量还是太大了
人类视觉还有什么可以利用的“弱点”？

## Slide 17: 亮度和色度信号
人眼对亮度的分辨率较高，但是色度的分辨率较低
  把 RGB 转换为亮度信号和色度信号
  降低色度的分辨率，从而降低数据量

## Slide 18: 第一步，RGB转亮度色度
CIE 1931 XYZ 中的 Y
  由RGB到XYZ的转换矩阵
  色度信号？
    色差信号，由于绿色在Y中的占比通常比较大，所以色差信号常取R、B
        CR = R – Y，CB = B – Y

## Slide 19: 实际的例子，BT.709
一些要注意的地方
  E’CB、E’CR被压缩到 [-0.5, 0.5] 的范围
  E’R、E’G、E’B 是非线性信号，跟理论是不符合的

## Slide 20: The matrix

## Slide 21: 第二步，减小色度空间分辨率
我们已经可以把 RGB 转为 YCbCr

## Slide 22: 横着砍一半
YCbCr 4:2:2
数据量 = 宽 * 高 * (1 + .5 + .5)

## Slide 23: 竖着砍一半
YCbCr 4:2:2T
数据量 = 宽 * 高 * (1 + .5 + .5)

## Slide 24: 横着砍一半再砍一半
YCbCr 4:1:1
数据量 = 宽 * 高 * (1 + .25 + .25)

## Slide 25: 横着砍一半再竖着砍一半
YCbCr 4:2:0
数据量 = 宽 * 高 * (1 + .25 + .25)

## Slide 26: 实际应用的4:2:0
Use case
  H.261, H.263
  MPEG-1
  JPEG

## Slide 27: 目前更流行的4:2:0
Use case
  MPEG-2, MPEG-4
  H.264, H.265

## Slide 28: 是时候编码了
之前的讨论我们一直在讨论实数范围
但是数字电路……它是有限的
  实数需要量化编码为整数

## Slide 29: 8-bit 0…255 的 RGB
计算公式
Use cases
  计算机内原生图像编码
  BMP, PNG, …
  DVI, HDMI, DisplayPort
  LVDS, MIPI

## Slide 30: 8-bit 的 YCbCr
Cb、Cr的范围是 [-0.5, 0.5]，怎么办？
  Biased coding：加上一个bias（offset），移动数字范围，消灭负数
计算公式
Use cases
  JPEG
  AirPlay video
  HDMI

## Slide 31: 收缩的8-bit YCbCr
为视频处理设计的 limited range YCbCr
  为滤波器处理留下过充的空间
  为同步信号留下码字(0, 255)
计算公式
Use case
  SD/HD/UHD video
  HDMI, DisplayPort

## Slide 32: 收缩的8-bit RGB
Limited range RGB
计算公式
Use case
  HDMI

## Slide 33: 讲了很多了
用三原色和白点的CIE 1931 xy 坐标去定义RGB color space
用传输函数（gamma）去有效地记录RGB信号
用变换矩阵把RGB信号变成亮度色差信号YCbCr
用色度亚采样减少色差信号的分辨率，从而减少数据量
用full range或者limited range去量化编码YCbCr或者RGB

## Slide 34: 色彩空间标准
ITU BT.470 定义了标清电视信号，其中包含RGB色彩空间
ITU BT.601 定义了经典的YCbCr转换矩阵
ITU BT.709 定义了高清电视颜色空间
ISO/IEC 61966-2-1 定义了sRGB
ITU BT.2020 定义了 UHD 电视的色彩空间
ITU BT.2100 定义了 UHD HDR 电视的色彩空间
…

## Slide 35: 图像视频及接口中的色彩编码信息

## Slide 36: BMP
BITMAPV4HEADER
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/ns-wingdi-bitmapv4header

## Slide 37: BMP
BITMAPV5HEADER
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/ns-wingdi-bitmapv5header

## Slide 38: PNG
4种方式
  CICP metadata (cICP chunk)
  内嵌 ICC profile (iCCP chunkj)
  sRGB metadata (sRGB chunk)
    rendering intent:
  RGBW CIE 1931 xy + gamma value (cHRM + gAMA chunk)
https://www.w3.org/TR/png-3/

## Slide 39: JPEG
JPEG 的编码技术与颜色编码无关
  它甚至可以编码 RGB 和 CMYK
默认sRGB
内嵌 ICC profile

## Slide 40: H.264/H.265
VUI (video usability information)
H.273 Coding-independent code points for video signal type identification

## Slide 41: Colour primaries

## Slide 42: Transfer characteristics

## Slide 43: Matrix coefficients

## Slide 44: Chroma location

## Slide 45: EDID
Extended Display Identification Data

## Slide 46: EDID

## Slide 47: EDID

## Slide 48: AVI InfoFrame
CTA (原 CEA) 861 定义

## Slide 49: 软件设计
正确传递颜色编码的信息
  三原色和白点
  传输函数/gamma
  RGB/YCC转换矩阵
  量化编码范围
  色度下采样模式和位置
基本按照 H.273 的枚举值设置即可，但是要留出定制值
它们可以组合出很多模式，所以如果传递组合形成的use case，会有很多
颜色编码信息作为 frame buffer metadata 传递
  struct color_metadata
  Frame buffer: struct color_metadata *
默认值由源端（Rx、解码器）设置，不要让下游去猜