## Slide 1
海奇SDK基础与软件管理
javen
2023-7-5

## Slide 2: 目录
目录
CONTENTS
1.海奇操作系统介绍
2. sdk平台介绍
3.代码管理

## Slide 3: 海奇操作系统介绍
操作系统介绍
Hcrtos架构
Hclinux架构

## Slide 4: 海奇操作系统介绍
hcRTOS solution
hcLinux solution
RTOS和Linux方案系统启动均采用hcboot
Hcboot基于hcRTOS开发平台进行开发，经过深度裁减后用于启动hcRTOS或hcLinux系统固件
  支持开机show logo (jpeg/mpeg2 format)
  支持开机show a/v动画 (mpeg2 format)
  可根据需要使用hcRTOS软件平台中的其他功能组件
hcRTOS
  基于FreeRTOS v10.4.4 内核开发
  Posix Compatible API
hcLinux
  Linux kernel v4.4.186
  Buildroot based build engine

## Slide 5: hcRTOS Software Stack

## Slide 6: hcLinux Software Stack

## Slide 7: 目录
目录
CONTENTS
1.海奇操作系统介绍
2. sdk平台介绍
3.代码管理

## Slide 8: Sdk平台介绍
Hcrtos sdk介绍
Hclinux sdk介绍
Sdk编译
固件打包和升级

## Slide 9: hcrtos平台介绍
目录结构

## Slide 10: Hcrtos板级配置
板级配置的作用：
1. 内存分配
2. Pin脚定义
3. 模块硬件开关

## Slide 11: Hcrtos方案配置
方案配置的作用：
1. 方案选择
2.系统配置
3. 板级方案Dts选择
4. 固件编译和打包规则
5. 宏开关

## Slide 12: Hclinux平台介绍
目录结构

## Slide 13: Hclinux板级配置目录

## Slide 14: Hclinux方案配置

## Slide 15: SDK编译
Hcrtos
#make O=output-bl hichip_hc15xx_db_a210_hcscreen_bl_defconfig
#make O=output-bl all
#make hichip_hc15xx_db_a210_hcscreen_defconfig
#make all
Hclinux
#make O=output/a3100_v10 BR2_EXTERNAL=$PWD/../ hichip_hc16xx_db_a3100_v10_defconfig
#make O=output/a3100_v10 all

## Slide 16: 固件烧写和升级
WindowsGDB (use with Hichip ICE)
  hcRTOS和内核调试工具
  Norflash烧录
HCProgram.exe
  空片烧录（uart/usb)
PQ Tool.exe
hcFOTA-Gen.exe
  升级包打包工具
hcFOTA-unpack
  升级包拆包（可用于拆包后修改固件的部分组成部分，如配置文件）
hcFOTA-pack
  升级包重新打包（可用于将拆包并修改部分文件之后，重新打包）

## Slide 17: 目录
目录
CONTENTS
1.海奇操作系统介绍
2. sdk平台介绍
3.代码管理

## Slide 18: 代码管理
分支管理
代码下载和上传
补丁的生成和使用

## Slide 19: 分支管理

## Slide 20: 分支管理
1. Master分支与release分支的关系？
(1). Release是master的子集， Release产生代码必须上传到master分支。Master分支解决的重大问题，必须同步到Release分支。
(2). Release永远是稳定的，master允许不稳定。
2. 重要补丁的管理路径？
研发人员：重要补丁->上传到master->同步到各个版本的内部Release分支
支持人员：通过邮件发给客户

## Slide 21: 代码下载
Hcrtos
git clone ssh://git@hichiptech.gitlab.com:33888/hcrtos_sdk/hcrtos.git
cd hcrtos
git pull
git submodule update --init --recursive
Hclinux
git clone ssh://git@hichiptech.gitlab.com:33888/hclinux_sdk/hclinux.git
cd hclinux
git pull
git submodule update --init --recursive

## Slide 22: 代码上传
1.上传到本地
git branch –av //查看当前分支
git pull //更新到最新代码
git status //查看当前代码差异
git add xxx //添加差异
git commit –m “xxx” //提交差异到本地
git log //查看提交
2.上传到远程仓库
git remote -v //查看远程仓库
git push origin master //提交到远程仓库，origin是远程仓库，master是远程分支

## Slide 23: 补丁的生成和使用
补丁的生成
某次提交以后的所有patch：git format-patch xxx，xxx是commit名
补丁生成脚本
./support/scripts/create_git_patch.sh "hclinux-2022.08.y-支持FM25M4AA_nor_flash" "/media/ps/data/home/javen.xu/hclinux" "./" "cce09b6d95da2d9a6f142bfad1aae0e27f29988b" "37b771ec18474eaa4c975626fa7467e123734710"

## Slide 24: 补丁的组成

## Slide 25: 补丁的使用
1.打补丁
git apply --ignore-space-change --ignore-whitespace patch_file
2.打补丁并且提交到本地
git am --ignore-space-change --ignore-whitespace patch_file